| Проектировщик |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Объект |  |
| Номер опросного листа |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ СЕРИИ 2406 ТИДЖ.435361.003ТУ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Условное обозначение

| ШУОТ М-2406- |  |  |  | -УХЛ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | резервирование | выходной ток | выходное напряжение |  |
| Технические параметры |
| Параметр | Стандарт | По заказу |
| Напряжение (линейное) питающей сети (В) | 380 | 230 |  |
| Номинальный выходной ток (А), выбрать из предлагаемых значений | 20; 31,5; 40 (80 при параллельной работе силовых блоков) |  |
| Выходное напряжение, в скобках диапазон регулирования (В) | 230 (180-240) |  | 115 (90-120) |  |
| Количество подзарядно-зарядных устройств в одном шкафу ПЗУ (резервирование), указать номер структурной схемы | Обозначение с «Р» - 2 ПЗУ: Структурная схема 1 - без АВР, Структурная схема 2 - с АВР. |  | Обозначение без «Р» - 1ПЗУ: Структурная схема 3 - без АВР, Структурная схема 4 - с АВР. |  |
| Автоматические выключатели на входе | определяет производитель |  |  |  |
| Количество фидеров, тип и ток (А) автоматических выключателей на выходе | 24: 8х6,3; 8х10; 8х16 |  |  |  |
| Степень защиты (IP) | 20 |  | 21…54 |  |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (А/ч) | 65 |  |  |  |
| Срок службы аккумуляторной батареи (лет) | 7-10 |  | 12-15 |  |
| Количество аккумуляторов в батарее (шт.) | 17 |  |  |  |
| Тип аккумуляторов | определяет производитель |  |  |  |
| Размещение аккумуляторов | шкаф |  | стеллаж |  |
| Состав и конструкция | шкаф ПЗУ |  | по согласованию с производителем |  |
|  | шкаф АБ |  |  |  |
| Габаритные размеры ШхГхВ (мм) | шкаф ПЗУ-800х600х2000 шкаф АБ - 800х600х2000 |  | по согласованию с производителем |  |
| Цокольная фальшпанель ШхГхВ (мм) | 800х600х100 |  | 800х600х200 |  |
| Секционирование шин |
| 1 секция | 12: 4х6,3; 4х10; 4х16 |  |  |  |
| 2 секция | 12: 4х6,3; 4х10; 4х16 |  |  |  |
| Встраиваемые опции |
| 1 | Обогрев шкафа ПЗУ и АБ |  |
| 2 | АВР-0,4кВ |  |
| 3 | Устройство мигающего света |  |
| 4 | Подвод внешних кабелей сверху (при IP20) |  |
| 5 | Включение приводов высоковольтных выключателей |  |
| 6 | Дистанционный мониторинг (протокол обмена ModBus RTU, канал RS-485) |  |
| 7 | Цифровые измерительные приборы |  |
| 8 | Термокомпенсация зарядного тока |  |
| 9 | Дополнительные (дублирующие) сухие контакты сигнализации режимов работы |  |
| 10 | Устройство для разряда АБ |  |
| 11 | Блок аварийного освещения |  |
| 12 | Автоматический пофидерный контроль сопротивления изоляции |  |
| 13 | Дополнительные контакты сигнализации положения автоматических выключателей |  |
| 14 | Защита от перенапряжения входной сети (грозозащита) |  |
| 15 | Смс-оповещение |  |

Специальные требования

| 16 | Групповой комплект ЗИП |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | Сейсмостойкое исполнение 9 баллов |  |
| 18 | Шеф-монтажные, шеф-наладочные работы |  |

выбор технических параметров по заказу, дополнительных опций, определение габаритных размеров, наличие специальных требований, требует обязательного согласования

тел. +7 (8352) 37-07-38, e-mail: sales@ankoups.com, www.ankoups.com

Приложение к опросному листу (обязательное)